ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Красноярского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2013 № 188

Об утверждении  «Плана действий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

В целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти, нефтепродуктов и защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 613 от 21.08.2000 г. "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов", постановления Правительства Российской Федерации      № 240 от 15.04.2002 года «О порядке  организации  мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», постановлением главы Красноярского сельского поселения № 187  от 15.08.2013 года  "О разработке  планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов"

Постановляю:

1. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения  его на официальном сайте Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                              О. С. Замякина

Приложение № 1

к постановлению

Главы Красноярского сельского

поселения Омского муниципального

района Омской области

от 15.08.2013 № 188

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Краткая оценка возможной обстановки на территории  Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области при разливе нефти и нефтепродуктов

Объектами экономики, использующими в своем производстве нефтепродукты и представляющие реальную угрозу жизни и здоровью людей являются:

1.1. АЗС ООО «Сибирь-Ойл»  расположена  при въезде в с. Красноярка.    Продуктом хранения является бензин и дизельное топливо. Общий объем нефтепродуктов составляет 300 куб. м. АЗС предназначена для заправки легковых и грузовых автомобилей нефтепродуктами. АЗС работает в круглосуточном режиме. Общая площадь АЗС составляет 3300 кв. м.

Автозаправочная станция работает по принципу самообслуживания с предварительной оплатой топлива.

Технологические операции, производимые с нефтепродуктами:

- приём (слив) автомобильного топлива из автоцистерны (АЦ);

- хранение автомобильного топлива в резервуарах;

- выдача автомобильного топлива через ТРК;

- учёт автомобильного топлива.

Технологические характеристики АЗС.

1. Пропускная способность   - 40 заправок в сутки;

2. Количество топливораздаточных колонок  - 3 шт.;

3. Количество подземных резервуаров  - 3 шт.;

Резервуары (контейнеры) для хранения топлива в количестве 3 штук     V=100 м3 каждый заводского изготовления установлены подземно. Двустенная конструкция резервуаров исключает возможность их разгерметизации и утечки топлива.

Топливо на АЗС доставляется автотранспортом бензовозами с емкостью цистерны 5 м3. Автоцистерна с топливом устанавливается на площадке АЦ. Для слива топлива используются стальные трубы, проложенные подземно.

Для аварийного слива топлива, на случай разгерметизации автоцистерны или других неисправностей автозаправщика, используется резервный резервуар объемом 25 м3 с приемным колодцем, размещенным на площадке АЦ.

1.2. В качестве топлива на территории Красноярского сельского поселения в НП «Санаторий «Колос»  использовался:

- мазут в котельной, расположенной  в НП «Санаторий «Колос», который хранится на территории котельной в одной емкости с общим объемом  50 т.

С целью предупреждения возникновения ЧС при разливе нефтепродуктов организации заблаговременно планируют и осуществляют мероприятия профилактического характера по снижению последствий крупных аварий и катастроф. С этой целью на объектах предусматривается:

- аттестация существующего технологического оборудования в соответствии  с техническими требованиями и нормами;

-  заблаговременное обеспечение подготовки сил и средств для ликвидации аварий;

- заблаговременное обеспечение рабочих и служащих к действиям в ЧС;

- содержание в постоянной готовности системы оповещения и связи.

Все резервуары и другое технологическое оборудование, необходимое для осуществления деятельности по хранению нефтепродуктов исправны, соответствуют требованиям нормативно-технических документов, связанных с эксплуатацией нефтебаз, а также технической, пожарной и экологической безопасности и позволяют обеспечить безаварийные условия приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

2. Краткий прогноз возникновения аварий (ЧС) на территории Красноярского сельского  поселения Омского муниципального района Омской области  при разливе нефтепродуктов.

Прогноз ущерба и численность пострадавшего населения.

2.1. Возникновение чрезвычайной ситуации на АЗС, связанной с разливом нефтепродуктов может привести к пожару. При возникновении пожара на АЗС будет  временно приостановлено движение транспорта на автотрассе Красноярка-Омск. В результате возникшей чрезвычайной ситуации возможно  возгорание лесного массива, расположенного на расстоянии      150 м от АЗС. В зону задымления (при возгорании ГСМ)  могут попасть жители с. Красноярка (частный сектор)  с населением до 100 человек.

2.2. В случае  разлива нефтепродукта из стальной  емкости  и его возгорания на территории котельной НП «Санаторий «Колос»  возможно приостановление движения автомобильного транспорта из автогаража. Удаленность жилых домов от здания котельной  составляет от 100 до 300 метров. В опасной зоне могут находиться жители домов  ул. санаторий «Колос» с № 1 по № 12  с населением до 1100 человек.

2.3. Оповещение  на объектах, имеющих нефтепродукты, в случае возникновения аварий будет осуществляться:

а) АЗС ООО «Сибирь-Ойл»:

АЗС оборудована системой оповещения с громкоговорящей связью, телефонной связью с подключением абонентов к городской телефонной сети. Персонал АЗС, клиенты, пассажиры заправляемого автотранспорта, находящиеся во время аварии на территории автозаправочной станции, оповещаются по локальной громкоговорящей системе оповещения установленным сигналом.

б) котельная НП «Санаторий «Колос»:

На котельной оповещение будет произведено через дежурного смены с помощью мобильных средств связи.

Оповещение населения  будет произведено по средствам телефонной связи.

2.4. При возникновении пожара на объектах, имеющих нефтепродукты, потери среди рабочих и служащих составят единичные случаи.

При разливе нефтепродуктов  и возникновении пожара наибольший материальный ущерб будет нанесен экологическому состоянию окружающей среды.

3. Порядок действий привлекаемых сил и средств при ликвидации разлива нефтепродуктов.

3.1. С целью  предупреждения возникновения ЧС и ликвидации возможных источников их возникновения на объектах, имеющих нефтепродукты, заблаговременно планируются и осуществляются мероприятия  профилактического характера  по снижению последствий крупных аварий, по защите населения и материальных ценностей. При предупреждении растекания нефтепродуктов, загрязнения ими атмосферы, грунта и воды в зависимости от места ЧС могут  применяться и использоваться способы:

- обвалование растекающихся ГСМ;

- создание препятствий на пути растекания ГСМ;

- сбор ГСМ в естественных  углублениях (ловушках);

- сбор (перекачка) ГСМ в специальные емкости, бочки;

- поглощение парогазовой фазы при помощи водяных завес;

- поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов;

- дегазация (нейтрализация) разливов нефтепродуктов растворами химических реагентов.

3.2. Состав сил  и средств, привлекаемых  для ликвидации разлива нефтепродуктов:

№ п/п	       Принадлежность   	                       Номер телефона

1	ООО «Колос Сервис-плюс» 	                     971-386

2	Пожарная охрана ПЧ-73 	                     976-553

3	Пожарная охрана ПЧ-13	                     91-12-75

4              БУ «УППС Омской области», пост «Красноярка»       971-500

3.3. В случае  загорания нефтепродуктов при разливе:

а) На АЗС «Сибирь-Ойл » будет задействован разработанный  и утвержденный План ликвидации разлива  нефтепродуктов.

б) На территории котельной НП «Санаторий «Колос» будет задействован «План оперативных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области » (приложение № 1 к плану действий), привлечена инженерная техника ООО «Колос Сервис-плюс»,  формирования ПЧ-73,   ПЧ-13, БУ «УППС Омской области» пост «Красноярка».

3.4. Медицинская помощь пострадавшим оказывается вызовом бригады скорой помощи Красноярской участковой больницы из с. Красноярка. Время прибытия в очаг поражения составляет от  20-40 мин.

3.5. Материально-техническое, инженерное, финансовое обеспечение при ликвидации последствий, возникшей ЧС осуществляется:

а) на АЗС - за счет средств объекта, допустившего разлив нефтепродуктов;

б) на котельной НП «Санаторий «Колос» - за счет средств объекта, допустившего разлив нефтепродукта.

3.6. В зону ЧС направляются оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям. При недостаточности сил и средств на ликвидацию возникшей ЧС по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в зону ЧС  направляются дополнительные силы и средства из г. Омска.

3.7. Управление производством работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов осуществляют председатель комиссии по ЧС  и ПБ Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, руководители объектов до факта полного устранения аварии. Завершение работ документируется.

3.8. После ликвидации  ЧС в комиссию в трехдневный срок представляется отчет по факту выполненных работ. Отчет должен содержать:

- причину и обстоятельства  разлива нефти и нефтепродуктов;

- описание и оценку действий виновника загрязнения;

- оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

- уровень остаточного загрязнения.

Приложение № 1

к «Плану действий по предупреждению

и ликвидации аварийных разливов

нефти и нефтепродуктов  на территории Красноярского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области»

ПЛАН

оперативных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с  аварийным разливом нефтепродуктов на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

№ п/п

Содержание выполняемых мероприятий

Время выполнения

Ответственные исполнители

1. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Доведение информации до органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению ситуаций об угрозе возникновения ЧС.

25 мин

Председатель КЧС

2. Организация мониторинга и прогнозирование обстановки, определение первоначальных мер по предупреждению и ликвидации ЧС.	                     1 час.

Штаб ГО и ЧС поселения

3. Оповещение сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС.

30 мин.

Председатель КЧС

4. Определение необходимого количества специальной техники и средств, а также средств их доставки.

1час

Председатель КЧС

5. Загрузка специальной техники и средств, их доставка в зону ЧС.

2 часа

6. Подготовка к применению резервных резервуаров и емкостей.

постоянно

председатель КЧС

7. Контроль за состоянием производственно-ливневой  канализации   и  очистных  сооружений.

постоянно

Руководитель предприятия

8. Подготовка к выдаче средств индивидуальной зашиты.

2 часа

9. Подготовка автотранспорта и расчетов по обеспечению эвакуационных мероприятий из зоны возможной ЧС

5 часов

Председатель ЭК

2. При возникновении ЧС

1. Оповещение и сбор руководящего состава и членов КЧС.

Прибытие рабочей группы КЧС.

в рабочее время – 30 мин;

в нерабочее – 1 час.

Председатель КЧС

2. Доведение обстановки и постановка задач на ликвидацию ЧС. 	          30 мин.

Председатель КЧС

3. Организация круглосуточного дежурства руководящего состава.  постоянно

4. Выезд оперативной группы КЧС в зону ЧС и организация работ по координации действий.

1 час

Председатель КЧС

5. Организация охраны зоны ЧС, обеспечение доставки АСФ, специальной техники и средств.

2 часа

6. Организация  регулирования  движения в зоне ЧС.

7. Организация ликвидации ЧС силами и средствами:

- ООО «Колос Сервис-плюс», применение инженерной техники;

- 73 ПЧ, 13 ПЧ, БУ «УППС Омской области» пост «Красноярка», применение пожарных машин.

до 6 часов

Председатель КЧС

3. Выполнение   специальных   работ   по ликвидации ЧС:

а) в котельной, при использовании мазута:

- меры по прекращению истечения нефти;

- слив остатков нефти в резервные резервуары;

- сбор остатков нефти с почвы с помощью специальных машин;

- обработка площади нефтеразлива специальными средствами;

- вывоз и переработка загрязненного грунта;

-  ремонт поврежденного резервуара;

- противопожарное обеспечение ремонтно-восстановительных работ;

- доклад КЧС о проделанной работе.

б) при перевозке нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом:

- меры по ликвидации прекращения истечения нефти и нефтепродуктов;

- обработка  площади нефтеразлива и автотранспорта специальными средствами в целях недопущения возгорания и локализации нефтеразлива;

-  сбор и удаление нефти и нефтепродуктов;

- эвакуация поврежденного автотранспорта;

- доклад КЧС о проделанной работе.

4. Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС:

1. Обеспечение эвакуационных мероприятий:

- оповещение рабочих и служащих о начале и порядке проведения эвакуации из зоны ЧС;

- обеспечение организованного вывода эвакуируемого населения из зоны ЧС. Председатель ЭК

2. Развертывание и формирование санитарных постов.		                Главный врач Красноярской участковой больницы

3. Организация питания и снабжения.

Председатель ЭК

4. Начало работ по ликвидации ЧС

при необходимости в 2-3 смены

Председатель КЧС